## Slide 1
Retrace
이원영 황정찬 전준선 이기호 이동빈

## Slide 2
INDEX
01
Scenario
02
Design
03
Preview
04
Expected Benefits

## Slide 3
Scenario

## Slide 4
Scenario 변동 사항
기존 시나리오
변동 시나리오
4m × 3m 복합 험지 환경에서 로봇이 여러 구간을 탐색
시야가 제한되거나 장애물로 경로가 가려진 상황을 가정
로봇이 이동 경로와 위치 정보를 바탕으로 출발 지점으로 복귀
장시간 탐색 시 배터리 소모로 임무가 중단될 수 있음
복귀 후에도 즉시 현장에 재투입하기 어려워 임무 연속성이 낮음
Retrace를 단순한 출발지 복귀 기능 -> Station 복귀 기능으로 확장
스테이션 진입 후 차량 위치를 정렬하고 하부 배터리를 자동 교환
교환 완료 후 다시 현장으로 복귀하여 구조·탐색 임무 재개
-> Robot 보단 Mission ground 자체에 자동화의
초점을 맞춘 임무 반복성을 고려한 작품

## Slide 5
Preview
제어 흐름
1
차량 고정
2
리프트 원점 확인
3
리프트 상승
4
배터리 탈거
5
배터리 이송
6
레치 체결
7
새 배터리 삽입
8
교체 완료 판단
배터리 교체 시간 1분 이내
작업 성공률 99%
*실제 작동 검증 완료
2200 mm

## Slide 6
2.1 Design - Latch
Lock(Latch)
볼팅(정밀체결) < 래치(간극체결)
· 볼팅 : 횡방향 허용오차 ±0.012 mm
· 래치 : 횡방향 허용오차
±1.0 mm
• 드라이버 두께 2mm
• 슬롯 간 거리 4mm
• 래치 입구 직경 7mm
• 블레이드 높이 7mm
• 래치 결합 길이 4mm
→ 선정이유
① 구조가 단순하여 유지보수가 용이함
② 정렬 오차가 존재하더라도 체결 가능
→ 체결 안전성
① 격벽 구조를 적용하여 90° 회전만 가능하도록 제한
② 역방향 너트를 적용하여 주행 중 풀림 방지

## Slide 7
2.2 Design - RC car
가로 : 450mm
세로 : 315mm
높이 : 235mm
사용 배터리 : 7.4V 1200mAh
지면에서 부터의 배터리까지의 거리 : 74mm
플러그형 커넥터
→ 2 pin pogo 로 수정

## Slide 8
2.3 Design - Lift
lift(Ball screw & Linear guide)
• 스크류 직경 : d = 25mm
• 스크류 Lead : L = 20mm
• 유효길이 : l = 340mm
• 하중조건 : 적재질량 m = 3kg
• 리니어 가이드 레일 : L = 400mm
• 상판 + 배터리 무게 : m = 3kg
• 축방향 하중 : 29.4 N
• 볼스크류 리드 : 20 mm
• 필요 구동 토크 : 0.104 Nm
• 안전계수 3.0 적용 요구 토크 : 0.312 Nm
• 회전 속도 : 60 rpm
• 최대 상승 높이 : 276 mm
• 도달 시간 : 7.1 s
리프트 도달 시간 : 7초
최대 변위: 약 3.57 × 10⁻⁵ mm

## Slide 9
2.4 Design - pusher
Pusher(Rack & Pinion) – 새 배터리 이송 장치
• Pinion gear 톱니 수 : 20개
• 재질 : 일반 철강재
• 홀 직경 : Φ8mm
• 톱니 폭 : 15mm
• Rack rail 톱니 수 : 63개
• 재질 : 일반 철강재
• 길이 : L = 300mm
• 톱니 폭 : 15mm
유효 이송 거리 = 205.196mm
필요 구동력 = 10.66 N

## Slide 10
기존에는 Mission Ground의 실물 제작과 자동화 공정 검증에 의존해 설계 오차와
동작 오류를 확인하는 데 한계가 있었다.
이를 해결하기 위해 Digital Twin을 구축하고, Battery Swapping 공정을 가상 환경에서
사전 검증하는 구조로 개선하였다.
Point
1
기존 문제
Mission Ground를 실제로 제작한 뒤에야 위치 오차와 장치 간 간섭을 확인할 수 있어 수정 과정이 반복됨
2
발생 한계
리프트, 푸셔, 래치의 동작 순서와 차량 정렬 상태를 실제 장치에서 직접 확인해야 하므로 검증에 시간과
비용이 소요됨
3
개선 방법
ROS2·Gazebo·MuJoCo 기반의 가상 모델을 구축하고,
실물과 가상환경의
양방향 통신을 진행함
4
개선 결과
실물 공정 신뢰도 상승
사전에 오류 방지
정밀 체결의 오차율 ↓
Expected Benefits

## Slide 11
Expected Benefits – Simulation
Robot Operation System ( Gazebo )
Mission Ground 공정의 사전 검증을 위한 시뮬레이션
실물 제작 전 설계 오류 및 부품 간 간섭 사전 검증
반복적인 수정, 재제작을 줄여 제작 비용 절감
Sim – Real ( Digital Twin [ Mujoco ] )
Mission Ground 실물과 가상환경과의 양방향 통신
모터 RS485 통신 회로를 이용한 실시간 연동
실시간 동작 상태 확인 및 무인 자동화 신뢰도 ↑

## Slide 12
Conclusion